## Slide 1
Možnosti sběru, třídění a recyklace
pěnového polystyrenu (EPS) v praxi
Ing.Pavel Zemene, Ph.D., předseda Sdružení EPS ČR

## Slide 2: Obsah prezentace
Co je pěnový polystyren (EPS)
Množství EPS odpadu a podíl recyklace v ČR
Možnosti recyklace EPS
Sběr, třídění a předúprava odpadního EPS z obalů
Pilotní projekty
Závěry
Otázky

## Slide 3: Co je pěnový polystyren (EPS)
EPS = 98% vzduch

## Slide 4: Co není pěnový polystyren
XPS box na jídlo
PUR izolace
FP izolace
Mořská houba
EPP tvarovka
EPE obal
PUR (molitan)
XPS izolace

## Slide 5: Vývoj spotřeby EPS v ČR
Zdroj: Sdružení EPS ČR

## Slide 6: Analýza materiálových toků EPS v ČR 2019
Zdroj: Incien 2020
EPS odpady z obalů: 75%
EPS odpady ze staveb: 25%

## Slide 7: Specifikum pěnového polystyrenu
Z hlediska hmotnosti představuje EPS cca 1% z celkového množství vytříděných plastů.
Z hlediska objemu je však situace zcela odlišná.
Množství EPS odpadu za rok Hmotnost 1 m3 Objem vytříděného EPS odpadu
7.500.000 kg ... 5 kg/m3 ... 1.500.000 m3
114 m
2 x Petřínská rozhledna
EPS = 98% vzduch
480 olympijských bazénů o rozměrech 50x25x2,5m

## Slide 8: Možnosti recyklace EPS odpadů
Zdroj: www.recyklujemepolystyren.cz

## Slide 9: Sběr, třídění a recyklace odpadního EPS z domácností

## Slide 10: Pilotní projekt třídění a předúprava odpadního EPS ve sběrném dvoře
Cíl: ověřit možnosti sběru, třídění, předúpravy a prodeje odpadního EPS
Výsledek:
  3,2 tuny/rok
  0,15-0,2 kg/občana (ČR:1.500 t)
  Úspora 400 m3 v kontejnerech
  Ekonomický přínos
  Díky kompaktoru lepší využití prostoru a vyšší výkupní cena

## Slide 11: Pilotní projekt využití odpadního EPS z dotřiďovací linky
Cíl: ověřit množství, kvalitu a možnosti uplatnění vytříděného EPS
Výsledek
  Třídění je technicky bez problémů
  Množství: 100 m3(500 kg)/ měsíc (ČR: 600 až 1.000 tun)
  Kvalita: horší (nečistoty)
  Uplatnění: lehčené betony a zásypy

## Slide 12: Pilotní projekt oddělený sběr EPS na sídlišti
Cíl: ověřit množství a kvalitu vytříděného EPS z domácností
Výsledek
  Občané jsou ochotni EPS třídit
  Nežádoucí příměsi pouze 5%
  Kvalita odpadu vysoká
  Množství: 40 - 60 kg/měsíc
  Pravidelný odvoz do sběrného dvora zajišťují TSM

## Slide 13: Rozmístění nádob na odpadní EPS v Kralupech nad Vltavou

## Slide 14: Nádoby na oddělený sběr EPS

## Slide 15: Kde potřebujeme pomoci
EPS odpady od občanů
EPS z retailu
EPS z průmyslu
Recyklátoři
Odpadářské společnosti
2.500 tun / 30% recyklace
2.000 tun / 80% recyklace
1.500 tun / 100% recyklace
Zdroje EPS odpadů z obalů
Kapacity pro čistý EPS: 12.000 tun/rok
Kapacity pro špinavý EPS: 1.500 tun/rok

## Slide 16: Zdroj informací www.recyklujemepolystyren.cz

## Slide 17: Proč se vyplatí třídit pěnový polystyren?

## Slide 18: Proč se vyplatí třídit pěnový polystyren?

## Slide 19: Závěry
Ročně u nás vznikne cca 7.500 tun EPS odpadu (O:6.000/S:1.500).
EPS je velmi dobře recyklovatelný materiál.
Kapacit na recyklaci EPS je v ČR dostatek.
Pro vyšší míru recyklace potřebujeme pomoci se sběrem a tříděním EPS odpadů od občanů (sběrné dvory, samostátné nádoby na sídlištích, dotřiďovací linky).
Pomohla by finanční podpora na zařízení pro předúpravu (drtič nebo kompaktor) odvozená od objemu a ne od hmotnosti (98% objemu EPS je vzduch).

## Slide 20
Děkuji za Vaši pozornost a pomoc při sběru a
třídění odpadního pěnového polystyrenu
Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
předseda Sdružení EPS ČR
www.recyklujemepolystyren.cz